2021年天津市北辰区冷轧带肋钢筋产品

质量监督抽查实施方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

生产领域。

（二）抽样产品种类

1. 产品类型

冷轧带肋钢筋按照延性高低分为两类：冷轧带肋钢筋和高延性冷轧带肋钢筋。

2.本次抽查产品范围

冷轧带肋钢筋和高延性冷轧带肋钢筋。

3. 产品的执行标准要求

GB/T 13788-2017  冷轧带肋钢筋

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的团体标准、地方标准、企业标准及产品明示质量要求

二、抽样时间及进度要求

见产品质量监督抽查任务书。

三、抽样要求

（一）一般情况下，实体店抽样时每个经营主体抽取不超过三个不同品牌的产品。

（二）在经营主体的成品库内或生产线末端随机抽取经检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的同规格型号、同批次产品。若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的产量或销量较大的产品。

（三）在企业成品库抽样时，直条冷轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数不得少于5捆，盘卷冷轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数不得少于5盘。对同一产品采取使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法随机抽取样品。

抽取2份样品，每份不少于5根，每根长度为1.2米。一份为检验样品，一份为备用样品。

（四）应根据实际情况填写抽样单，受检单位对抽查样品检验需要的信息予以确认，若无法确认则需出具情况说明并签字或加盖公章。

（五）样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签字或加盖公章。

（六）当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。抽样完成后，将企业委托加工合同（如有）等复印件加盖公章，与抽样单一并带回检验机构。

（七）备用样品存放规则。备用样品做好防拆封措施后封存于受检单位。受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

四、检验要求

见《天津市冷轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则》

五、异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向天津市北辰区市场监督管理局提交书面异议处理申请，并提交相关材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

2021年天津市北辰区冷轧带肋钢筋产品

质量监督抽查实施细则

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。抽样基数满足抽样数量即可。

采用分层随机抽样方法进行抽样：

1.1对于打捆的钢筋产品，抽样方法如下：

1.1.1抽取样品应为同一规格、同一批次的产品。优先抽取产品标准中较高强度等级的牌号的产品。

1.1.2将确定的牌号产品按所有规格逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一规格；

1.1.3将确定的某规格产品按堆放的垛数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一垛；

1.1.4将该垛的表层产品按捆数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一捆产品；

1.1.5若该捆同批号产品不满足抽样基数，则重复以上1.1.1～1.1.4条进行抽样，直到某一捆同批号产品满足抽样基数为止；

1.1.6在该捆中随机抽取5根长度为2400mm的冷轧带肋钢筋（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm）逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分为2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a,1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。样品可根据检验所需长度切分后运输。

1.2对于盘卷型式的钢筋（钢筋直径应满足相关要求，如6mm、8mm、10mm等），抽样方法如下：

1.2.1抽取样品应为同一规格、同一批次的产品。优先抽取产品标准中较高强度等级的牌号的产品。

1.2.2将确定的牌号产品按所有规格逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一规格；

1.2.3将确定的某规格产品按堆放的垛数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一垛；

1.2.4将该垛的表层产品按盘数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某5盘同一批号的产品；

1.2.5若该层中同批号产品不满足抽样基数，则重复以上1.2.1～1.2.4条进行抽样，直到某盘同批号产品满足抽样基数为止；

1.2.6在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a 的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

在企业成品库抽样时，直条冷轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数不得少于5捆，盘卷冷轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数不得少于5盘。

2、检验依据

冷轧带肋钢筋产品检验项目见表1。

表 1冷轧带肋钢筋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB/T 28900-2012 |
| 1 | 拉伸试验 | GB/T 28900-2012 |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 28900-2012 |
| 3 | 尺寸 | GB/T 13788-2017 |
| 4 | 重量偏差 | GB/T 13788-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3、检验依据

3.1依据标准

GB/T 13788-2017  冷轧带肋钢筋

GB/T 21839-2019  预应力混凝土用钢材试验方法

GB/T 28900-2012  钢筋混凝土用钢材试验方法

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。