附件2

天津市武清区计量检定所计量授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据的规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创自动测量血压计 | （0～40）kPa | MPE：±0.5kPa（±4mmHg） | JJG692-2010 |

天津市宝坻区计量检定所计量授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据的规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体检测报警器 | (0～100)%LEL | Urel =1.5% k=2 | JJG693-2011 |
| 2 | 原子吸收分光光度计 | (200～900)nm | Urel =3% k=3 | JJG694-2009 |

天津市冶金集团（控股）有限公司计量中心站计量授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据的规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | (0～300)mm | MPE:±(0.02～0.08)mm | JJG30—2012 |
| 2 | 深度游标卡尺 | (0～300)mm | MPE:±(0.02～0.08)mm | JJG30—2012 |
| 3 | 高度游标卡尺 | (0～300)mm | MPE:±(0.02～0.08)mm | JJG31—2011 |
| 4 | 千分尺 | (0～300)mm | MPE：±（4～9）μm | JJG21-2008 |
| 5 | 百分表 | （0～10）mm | MPEV：（0.014～0.020）mm | JJG34—2008 |
| 6 | 拉力、压力和万能试验机 | 0.5N～2000kN | 1级、2级 | JJG139—2014 |
| 7 | 洛氏硬度计（适用于A、B、C、T、N标尺） | (20～100)HR | MPE：±1.5 HR～±3.0HR | JJG112—2013 |
| 8 | 金属维氏硬度计 | (100～1000)HV | MPE：±2%～±11% | JJG151—2006 |
| 9 | 布氏硬度计 | ≤125HBW 125＜HBW≤225 | MPE：±3% MPE：±2.5% | JJG150—2005 |
| 10 | 非自行指示秤 | 20g～5t | 级 | JJG14—2016 |
| 11 | 数字指示秤 | 20g～100t | 级 | JJG539—2016 |
| 12 | 砝码 | 500g～5kg | M1等级及以下 | JJG99—2006 |
| 13 | 砝码 | 20kg～1000kg | M12等级 | JJG99—2006 |
| 14 | 砝码 | 1mg～5kg | F2等级及以下 | JJG99—2006 |
| 15 | 机械天平 | 20g～1000kg | 3级及以下 | JJG98-2006 |
| 16 | 盘架天平 | (0.1～5000)g | 级 | JJG156—2016 |
| 17 | 电子天平 | 20g～10kg | 级及以下 | JJG1036—2008 |
| 18 | 常用玻璃量器 | （0.1～1000）mL | A级，B级 | JJG196—2006 |
| 19 | 一般压力表 | (0～60)MPa | 1.0级及以下 | JJG52—2013 |
| 20 | 氧气表 | (0～25)MPa | 2.5级 | JJG52—2013 |
| 21 | 乙炔表 | (0～4)MPa | 2.5级 | JJG52—2013 |
| 22 | 机电式交流电能表 | 3×（57.7/100～220/380）V, 3×（0.5～100）A | 1级及以下 | JJG307-2006 |
| 23 | 工作用铂铑10—铂热电偶 | (300～1300)℃ | Ⅰ级，Ⅱ级 | JJG141—2013 |
| 24 | 工业用廉金属热电偶 | (300～1300)℃ | Ⅱ级 | JJG351—1996 |

天津水务集团有限公司水表计量检定站计量授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据的规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水水表 | DN（15~300）mm 流量： (0.01~1000)m³/h | 2级 | JJG 162-2009 |
| 2 | 冷水水表 | DN（100~300）mm 流量：(100~1000)m³/h | 1级 | JJG 162-2009 |

天津能源投资集团有限公司燃气仪表计量站计量授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据的规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜式燃气表 | （0.016～12）m3/h | 1.5级 | JJG577-2012 |
| 2 | 气体容积式流量计 | （0.98～284.78）m3/h | 1.5级 | JJG633-2005 |