DB12

DB12/XXXX-XXXX

天津市地方标准

平板玻璃工业大气污染物排放标准

Emission standard of air pollutants for flat glass industry

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布

20XX- XX-XX实施

目    次

前  言	3

1	 范围	4

2	 规范性引用文件	4

3  术语和定义	5

4	 大气污染物排放控制要求	6

5  大气污染物监测要求	8

6  达标判定要求	10

7  实施与监督	11

前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，保护生态环境，改善天津市环境空气质量，促进平板玻璃工业生产工艺和污染治理技术的进步，制定本标准。

本标准规定了平板玻璃工业企业大气污染物有组织排放源和厂界无组织排放大气污染物的排放限值，规定了大气污染物排放管理规定、监测和监控要求。本标准为强制性标准。

本标准由天津市生态环境局提出并归口。

本标准起草单位：天津市生态环境科学研究院。

本标准主要起草人：温娟、尹立峰、赵翌晨、孙蕊、李敏姣、张雷波、闫平、常文韬、宋兵魁、谷峰、王兴、冯真真、王荫荫、邹迪

本标准由天津市生态环境局负责解释。

平板玻璃工业大气污染物排放标准

# 1  范围

本标准规定了平板玻璃制造企业或生产设施的大气污染物排放控制要求，监测和监控要求，达标判定要求以及标准实施与监督等相关内容。

本标准适用于现有、新建、改建及扩建的平板玻璃制造企业或生产设施建设项目的环境影响评价、环境保护工程设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。

# 2  规范性引用文件

下列文件所包含的条款通过本标准引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 14669  空气质量 氨的测定 离子选择电极法

GB/T 15432  环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 27  固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法

HJ/T 42  固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法

HJ/T 43  固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 56  固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法

HJ/T 57  固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ/T 65  大气固定污染源	锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ/T 67  大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法

HJ 75  固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ 76  固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ/T 373  固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

HJ/T 398  固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

HJ 533  环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 534  环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法

HJ 548  固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法

HJ 549  环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法

HJ 629 	 固定污染源废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收法

HJ 692 	 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法

HJ 693  固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 819  排污单位自行监测技术指南总则

HJ 836  固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ 1131 固定污染源废气  二氧化硫的测定  便携式紫外吸收法

HJ 1132 固定污染源废气  氮氧化物的测定  便携式紫外吸收法

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令  第28号）

《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令  第39号）

《排污口规范化整治技术要求》（试行）（国家环保局环监 第470号）

# 3  术语和定义

GB 26453界定的下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB 26453中的某些术语和定义。

3.1  平板玻璃	flat glass

板状的硅酸盐玻璃。

[来源：GB 26453-2011，术语和定义3.1]

3.2  平板玻璃工业	flat glass industry

采用浮法、压延等工艺制造平板玻璃的工业。

[来源：GB 26453-2011，术语和定义3.2]

3.3  玻璃熔窑	glass furnace

熔制玻璃的热工设备，由钢架和耐火材料砌筑而成。

[来源：GB 26453-2011，术语和定义3.3]

3.4  纯氧燃烧	oxygen-fuel combustion

助燃气体含氧量大于或等于90%的燃烧方式。

[来源：GB 26453-2011，术语和定义3.5]

3.5  大气污染物排放浓度  emission concentration of air pollution

温度273K，压力101325 Pa状况下，排气筒干燥排气中大气污染物任何1h浓度平均值，，单位为mg/m3 。

[来源：GB 26453-2011，术语和定义3.6]

3.6  排放筒高度  stack height

自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度，单位为m。

[来源：GB 26453-2011，术语和定义3.7]

3.7  无组织排放  fugitive emission

大气污染物不经过排气筒的无规则排放，主要包括作业场所物料存放、开放式输送扬尘，以及设备、管线含尘气体泄漏等。

[来源：GB 26453-2011，术语和定义3.8]

3.8  无组织排放监控点浓度限值	concentration limit at fugitive emission reference point

温度273K，压力101325 Pa状况下，监控点（根据HJ/T 55确定）的大气污染物浓度在任何1h的平均值不得超过的值，单位为 mg/m3 。

[来源：GB 26453-2011，术语和定义3.9]

3.9  现有企业	existing facility

本标准实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的平板玻璃制造企业或生产设施。

[来源：GB 26453-2011，术语和定义3.10]

3.10  新建企业  new facility

自本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建平板玻璃工业建设项目。

[来源：GB 26453-2011，术语和定义3.11]

# 4  大气污染物排放控制要求

4.1  有组织排放限值

4.1.1	新建企业自本标准实施之日起，执行表1规定的大气污染物排放限值。

4.1.2	现有企业自2021 年 12月 31 日起，执行表1规定的大气污染物排放限值。

表1 平板玻璃企业大气污染物排放限值	   单位：mg/m3（烟气黑度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 玻璃 熔窑a | 在线镀膜尾气处理系统 | 配料、碎玻璃等其他通风生产设备 |  |
| 1 | 颗粒物 | 10 | 10 | 10 | 车间或生产设施版排气筒 |
| 2 | 烟气黑度（林格曼，级） | 1 | - | - |  |
| 3 | 二氧化硫 | 50 | - | - |  |
| 4 | 氯化物（以HCl计） | 30 | 30 | - |  |
| 5 | 氟化物（以总F计） | 5 | 5 | - |  |
| 6 | 锡及其化合物 | - | 5 | - |  |
| 7 | 氮氧化物（以NO2计） | 200 | - | - |  |
| 8 | 氨b | 8 | - | - |  |
| a指干烟气中 O2 含量 8%状态下（纯氧燃烧为基准排气量条件下）的排放浓度限值。 b适用于使用尿素、液氨或氨水作为还原剂脱硝的企业 |

4.2  无组织排放控制要求

4.2.1  粉状原料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物中，原料均化应在密闭的均化库中进行。煤炭、碎玻璃等其他物料储存于封闭、半封闭料场（仓、库、棚）中。半封闭料场应至少两面有围墙（围挡）及屋顶，并对物料采取覆盖、喷淋等抑尘措施。

4.2.2  粉料卸料口应密闭或设置集气罩，并配备除尘设施。其他物料装卸点应设置集气罩并配备除尘设施，或采取喷淋等抑尘措施。

4.2.3  在保障生产安全的前提下，物料输送应选择密闭式斗式提升机、螺旋输送机等；当选用皮带输送机时应进行有效密闭。

4.2.4  配料车间产生颗粒物的设备和产尘点应设置集气罩，并配备除尘设施。配料车间外不应有可见粉尘外逸。

4.2.5  原料破碎、筛分、储存、称量、混合、输送、投料等生产工艺产尘点采取密闭、封闭或设置集气罩等措施；除尘器灰仓卸灰不得直接卸落到地面，除尘灰采用密闭方式运输；氨的储存、卸载、输送等过程密闭，并采取氨气泄漏检测措施；脱硫、脱硝系统氨的装卸、贮存、输送、制备等各工序应密闭，并采取氨气泄漏检测措施。采用燃料油作为燃料的企业，应加强燃料系统密闭，预防挥发性有机物（VOCs）无组织排放。

4.2.6  厂区道路硬化，并定期清扫、洒水等，保持清洁。未硬化的厂区应采取绿化等措施。

4.2.7  自本标准实施之日起，平板玻璃制造企业及生产设施大气污染物无组织排放监测点浓度限值应符合表2规定。

表2    厂界大气污染物无组织排放限值           单位： mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.5 | 监 控 点 与 参 照 点 总 悬 浮 颗 粒 物（TSP）1h浓度值的差值 | 执行HJ/T55的规定，上风向设置参照点，下风向设置监控点 |
| 2 | 氨 | 1.0 | 监控点处1小时浓度平均值 | 执行HJ/T55的规定，下风向设置监控点 |

4.2.8  在现有企业生产、建设项目竣工环保验收后的生产过程中，负责监管的生态环境主管部门应对周围居住、教学、医疗等用途的敏感区域环境质量进行监测。建设项目的具体监控范围为环境影响评价确定的周围敏感区域。

4.3  废气收集与排放

4.3.1  产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。

4.3.2  所有排气筒高度应不低于 15m，排气筒周围半径 200m 范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物  3m  以上。

# 5  大气污染物监测要求

5.1  一般要求

5.1.1  企业应按照有关法律、HJ 819、HJ 988、环境监测管理、排污许可证等的规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

5.1.2  新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和污染源自动监控管理的规定执行。

5.1.3  企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

5.1.4  对企业排放废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废气处理设施的，应在该设施后监测。

5.1.5  污染物排放自动监控设备通过验收并正常运行的，应按照HJ 75和HJ 76的要求，定期对自动监测设备进行质控。

5.1.6  设有烟气旁路的企业，自动监控设施采样点应安装在原烟气与净化烟气混合后的烟道或排气筒上；不具备条件的，旁路烟道上也要安装自动监控设施，不得超标或通过旁路排放。企业在正常生产以及限产、停产、检修等非正常工况下，均应保证自动监控设施正常运行并联网传输数据。对出现数据缺失、长时间掉线等异常情况，要及时进行核实和调查处理。

5.2  排气筒排放监测要求

5.2.1  排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 75规定执行，大气污染物无组织排放的监测按HJ/T 55规定执行。

5.2.2  对于排气筒中大气污染物浓度的监测可采用任何连续1 h的采样获得平均值，或在任何1 h内以等时间间隔采集3个以上样品，计算平均值。对于间歇性排放且排放时间小于1 h，则应在排放时段内实行连续监测，或以等时间间隔采集3个以上样品，并计算平均值。

5.3  分析方法

5.3.1  大气污染物的分析测定选取表3中所列的方法标准。

5.3.2  本标准发布实施后，有新发布的国家或天津市环境监测分析方法标准，其方法适用范围相同的，也适用于本排放标准对应污染物的测定。

表3	大气污染物浓度测定方法标准

| 序号 | 污染物项 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836 |
|  |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定方法 重量法 | GB/T 15432 |
| 2 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398 |
| 3 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1131 |
| 4 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27 |
|  |  | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 | HJ 548 |
|  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | HJ 549 |
| 5 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T 67 |
| 6 | 锡及其化合物 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 65 |
|  |  | 空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ 657 |
|  |  | 空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 777 |
| 7 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1132 |
| 8 | 氨 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 | GB/T 14669 |
|  |  | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533 |
|  |  | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ 534 |

# 6  达标判定要求

6.1  大气污染物基准排放浓度折算方法

6.1.1  对于玻璃工业熔窑的窑排气，正常工况下，应同时对排气中氧含量进行监测，实测排气筒中大气污染物排放浓度应按公式（1）换算为基准氧含量为8 %的大气污染物基准排放浓度，并以此作为判定排放是否达标的依据，不得稀释排放。

基——大气污染物基准排放浓度，mg/m3；

实——实际排气筒中大气污染物排放浓度，mg/m3；

O实 ——玻璃熔窑干烟气中含氧量百分率实测值，%；

O基——玻璃熔窑干烟气中基准氧含量, %。

6.1.2  纯氧燃烧玻璃熔窑应监测排气筒中大气污染物排气浓度、排气量及相应时间的玻璃出料量，按式（2）计算基准排放量[3000 m3/t（玻璃液）]条件下的基准排放浓度。并以此作为判定排放是否达标的依据。大气污染物排放浓度、排气量、产品产量的监测、统计周期为 1h，可连续采样或等时间间隔采样获得大气污染物排放浓度和排放气量数据，玻璃出料量数据以企业统计报表为依据。

式中：

基——大气污染物基准排放浓度，mg/m3；

实——实际排气筒中大气污染物排放浓度，mg/m3；

Q实——实测玻璃熔窑小时排气量，m3/h；

M——与监测实际时段相对应的小时玻璃出料量，t(玻璃液)/h。

6.2  各级生态环境主管部门，按照相关手工检测技术规范获取的监测结果超过本标准排放浓度限值的，判定为排放超标。

6.3  各级生态环境主管部门在对企业进行监督性检查时可以将现场即时采样或监测的结果作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

6.4  其他车间或生产设施排气按实测浓度计算。

6.5  国家对达标判定另有要求的，从其规定。

# 7  实施与监督

7.1  本标准由市、区生态环境主管部门负责监督实施。

7.2  本标准中未作规定的内容和要求，按现行相应标准执行。国家或地方标准排放限值要求严于本标准的，执行相应标准限值要求。

7.3  各级环保部门在对企业进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环保管理措施的依据。

7.4  排污企业均应遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。

# Text boxes

天津市生态环境局

天津市市场监督管理委员会

发布

.

...................................................................................(1)

.................................................................(2)