天津港（集团）有限公司计量中心站授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般压力表 | （0-60）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013弹性元件式一般压力表、 压力真空表及真空表检定规程 |
| 2 | 钢卷尺 | (0—5)m | Ⅱ级 | JJG4—2015钢卷尺检定规程 |
| 3 | 万能角度尺 | （0～360）° | 分度值：2′：MPE:±2′ 分度值：5′：MPE:±5′ | JJG33－2002万能角度尺检定规程 |
| 4 | 外径千分尺 | （0-100 ）mm | MPE: ±（4-5）mm | JJG21-2008 千分尺检定规程 |
| 5 | 深度千分尺 | （0-100 ）mm | MPE: ±（4-8）mm | JJG24-2016 深度千分尺检定规程 |
| 6 | 公法线千分尺 | （0-100 ）mm | MPE: ±（2-5）mm | JJG82-2010公法线千分尺检定规程 |
| 7 | 游标卡尺 | （0-300）mm | MPE：±（0.02-0.10）mm | JJG 30-2012 通用卡尺检定规程 |
| 8 | 深度游标卡尺 | （0-300）mm | MPE：±（0.02-0.10）mm | JJG 30-2012 通用卡尺检定规程 |
| 9 | 高度游标卡尺 | （0-500）mm | MPE：±（0.03-0.10）mm | JJG 31-2011 高度卡尺检定规程 |
| 10 | 宽座角尺 | （50-300）mm | 2 级 | JJG7-2004直角尺检定规程 |
| 11 | 百分表 | （0-10）mm | MPE：（0.014-0.020）mm | JJG34-2008 指示表检定规程 |
| 12 | 杠杆百分表 | （0-1）mm | 1级、2级 | JJG35-2006 杠杆百分表检定规程 |
| 13 | 机电式单、三相交流电能表 | 3X(57.7/100-220/380)V 3X(0.1-100)A | 1.0级及以下 | JJG 307—2006机电式交流电能 表检定规程 |
| 14 | 电子式电能表 | 3X(57.7/100-220/380)V 3X(0.1-100)A | 0.5级及以下 | JJG 596—1999电子式电能表 检定规程 |