天津市河西区计量检定所授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测 量 范 围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子血压计 | （0～40）kPa [（0～300）mmHg] | 首次检定：±0.4kPa（±3mmHg） 后续检定：±0.5kPa（±4mmHg） | JJG692—2010 |
| 2 | 无创血压监护仪 | （0-40）kPa [（0～300）mmHg] | 首次检定：±0.4kPa（±3mmHg） 后续检定：±0.5kPa（±4mmHg） | JJG692—2010 |
| 3 | 动态血压监护仪 | （0～40）kPa [（0～300）mmHg] | 首次检定：±0.4kPa（±3mmHg） 后续检定：±0.5kPa（±4mmHg） | JJG692—2010 |
| 4 | 多参数监护仪 （血压部分） | （0～40）kPa [（0～300）mmHg] | 首次检定：±0.4kPa（±3mmHg） 后续检定：±0.5kPa（±4mmHg） | JJG692—2010 |
| 5 | 砝 码 | 10mg～200g | 后续检定F2 等级及以下 | JJG99—2006 |
| 6 | 砝 码 | 1g～20kg | M1等级及以下 | JJG99—2006 |
| 7 | 非自行指示秤 | (0.2～1000）kg | 级及以下 | JJG14—2016 |
| 8 | 数字指示秤 | (0.2～1000）kg | 级及以下 | JJG539—2016 |
| 9 | 模拟指示秤 | （0.2～120）kg | 级及以下 | JJG13—2016 |
| 10 | 机械天平 | 20g～10kg | 3 级及以下 | JJG98—2006 |
| 11 | 电子天平 | 20g～2kg （2～10）kg | 级及以下 级及以下 | JJG1036—2008 |
| 12 | 架盘天平 | 100g～5kg | 级 | JJG156—2016 |
| 13 | 血压计（表） | (0～40)kPa | MPE：±0.5 kPa | JJG270—2008 |
| 14 | 一般压力表 | (0～60)MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG52—2013 |
| 15 | 氧气表 | (0～25)MPa | 2.5级 | JJG52—2013 |
| 16 | 乙炔表 | (0～2.5)MPa | 2.5级 | JJG52—2013 |
| 17 | 真空表 | (-0.1～0)MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG52—2013 |
| 18 | 压力真空表 | (-0.1～2.5)MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG52—2013 |
| 19 | 数字心电图机 | 电压：（0.1～10）mV 频率：（0.1～1000）Hz | 电压 MPE:±5.0% 频率 MPE:±5.0% | JJG 1041—2008 |