# 2024年西青区电动自行车及其零配件产品质量

# 监督抽查实施细则

一、电动自行车产品

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2辆，其中1辆作为检验样品，1辆作为备用样品。

2.检验依据见表1

表1

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车速限值 | GB 17761-2018 |
| 2 | 制动性能(干态) | GB 17761-2018 |
| 3 | 整车质量 | GB 17761-2018 |
| 4 | 结构 | GB 17761-2018 |
| 5 | 车速提示音 | GB 17761-2018 |
| 6 | 淋水涉水性能 | GB 17761-2018 |
| 7 | 反射器、照明和鸣号装置 | GB 17761-2018 GB/T 31887.1-2019 GB/T 31887.2-2019 |
| 8 | 电气装置 | GB 17761-2018 |
| 9 | 充电器与蓄电池 | GB 17761-2018 |
| 10 | 防火性能 | GB 17761-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17761-2018 电动自行车安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

二、电动自行车用充电器产品

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样流通领域（含整车厂）的合格产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2支，其中1支作为检验样品，1支作为备用样品。

2.检验依据见表2。

表2

| 产品名称 | 检验项目 | 试验方法标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 电动自行车用充电器 | 对触及带电部件的防护 | QB/T 2947.1—2008 5.2.1 QB/T 2947.3—2008 |
|  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | QB/2947.1—2008 6.2.4.1/6.2.4.2 QB/T 2947.3—2008 |
|  | 过载保护 | QB/T 2947.1—2008 6.2.5 QB/T 2947.3—2008 |
|  | 机械强度 | QB/T 2947.1—2008 6.2.6 QB/T 2947.3—2008 |
|  | 布线 | QB/T 2947.1—2008 5.2.7 QB/T 2947.3—2008 |
|  | 输入输出线及插头 | QB/T 2947.1—2008 5.2.8 QB/T 2947.3—2008 |
| 产品名称 | 检验项目 | 试验方法标准条款 |
| 电动自行车用充电器 | 机械强度（外壳冲击） | GB/T 36944—2018 6.2.11 |
|  | 泄漏电流 | GB/T 36944—2018 6.3 |
|  | 电气强度 | GB/T 36944—2018 6.3.2 |
|  | 防触电保护 | GB/T 36944—2018 6.3.4 |
|  | 非正常工作（错接） | GB/T 36944—2018 6.3.6.1 |
|  | 内部布线 | GB/T 36944—2018 5.5.2 |
|  | 电源软线 | GB/T 36944—2018 5.5.3 |
| 电动自行车用充电器 | 机械安全（外壳冲击） | GB42296-2022 6.1.1 |
|  | 工作温度下的泄漏电流 | GB42296-2022 6.2.1 |
|  | 电气强度 | GB42296-2022 6.2.2 |
|  | 非正常工作（错接） | GB42296-2022 6.2.5.1 |
|  | 内部布线 | GB42296-2022 5.1.5 |
|  | 电源软线及输出线 | GB42296-2022 5.2.8 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

根据GB42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》标准第8条（标准的实施：对于本文件实施之日前出厂或者进口的产品，自本文件实施之日第13个月开始实施。），2023年7月1日（含）以后生产或出厂的充电器产品，检验依据标准为GB42296-2022；

2023年7月1日以前生产或出厂的充电器产品，检验依据标准为：

GB/T 36944-2018《电动自行车用充电器技术要求》

QB/T2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器  第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》

QB/T2947.3-2008《电动自行车用蓄电池及充电器  第3部分：锂离子蓄电池及充电器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

三、电动车用铅酸蓄电池/锂离子蓄电池产品

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数：铅酸蓄电池抽样8只，其中4只作为检验样品，4只作为备用样品。锂离子蓄电池抽样2组，其中1组作为检验样品，1组作为备用样品。

2.检验依据见表3。

表3

| 产品名称 | 检验项目 | 试验方法标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 电动车用铅酸蓄电池 | 2hr容量 | GB/T 22199.1：5.5 |
|  | -10℃低温容量 | GB/T 22199.1：5.9.2 |
|  | 大电流放电特性 | GB/T 22199.1：5.6 |
|  | 能量密度 | GB/T 22199.1：5.8 |
|  | 耐振动能力 | GB/T22199.1：5.15 |
| 电动车用锂离子蓄电池 | I2(A)放电容量 | QB/T 2947.3：6.1.2.3.4 |
|  | 低温容量 | QB/T 2947.3：6.1.2.3.2 |
|  | 耐振动 | QB/T 2947.3：6.1.5 |
|  | 恒定湿热 | QB/T 2947.3：6.1.6.4 |
|  | 自由跌落 | QB/T 2947.3：6.1.6.7 |
| 电动车用锂离子蓄电池 | I2A放电 | GB/T 36972：6.2.1 |
|  | 低温放电 | GB/T 36972：6.2.3 |
|  | 过充电保护 | GB/T 36972：6.4.2 |
|  | 过放电保护 | GB/T 36972：6.4.3 |
|  | 短路保护 | GB/T 36972：6.4.4 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB/T 22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池第1部分：技术条件》

QB/T 2947.3-2008《电动自行车用蓄电池及充电器第3部分：锂离子蓄电池及充电器》

GB/T 36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

四、电动自行车车灯产品

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2套，其中1套作为检验样品，1套作为备用样品。

2.检验依据见表4

表4

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 照明 | GB 17761-2018 GB/T31887.1-2019 |
| 2 | 色度要求 | GB/T31887.1-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》

GB/T31887.1-2019《自行车 照明和回复反射装置  第1部分：照明和光信号装置》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。