天津市宁河区计量和特种设备检定中心授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力、压力和万能试验机 | （1～2000）kN | 1级、2级 | JJG139-2014 |
| 2 | 心电图机 | （0～5）mV | 定标电压：±5% 电压测量MPE: ±10% | JJG543-2008 |
| 3 | 数字心电图机 | 电压峰峰值：8.00μV～30.0V； 频率范围：20mHz～1000Hz； 心率：（27～300）次/分 | 电压信号峰峰值MPE：±10%；频率：T1：5%； 心率MPE:±（显示值的5%+1个字） | JJG1041-2008 |
| 4 | 紫外、可见分光光度计 | 波长：（200～900）nm 透射比：（0～100）%T | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级 | JJG178-2007 |
| 5 | 实验室pH(酸度) 计 | （0～14）pH | 0.01级及以下 | JJG119-2018 |
| 6 | 可燃气体检测报警器 | (0～100)%LEL | 示值误差：±5%FS | JJG693-2011 |
| 7 | 一氧化碳检测报警器 | （0～2000) μmol/mol | 绝对误差：±5μmol/mol； 相对误差：±10% | JJG915-2008 |
| 8 | 游标卡尺 | （0～500）mm | MPE：±（0.02～0.10）mm | JJG30-2012 |
| 9 | 数显卡尺 | （0～500）mm | MPE：±（0.02～0. 10）mm | JJG30-2012 |
| 10 | 带表卡尺 | （0～500）mm | MPE：±（0.02～0.10）mm | JJG30-2012 |
| 11 | 游标深度卡尺 | （0～500）mm | MPE：±（0.02～0.10）mm | JJG30-2012 |
| 12 | 数显深度卡尺 | （0～500）mm | MPE：±（0.02～0.10）mm | JJG30-2012 |
| 13 | 外径千分尺 | （0～25）mm | MPE：±4μm | JJG21-2008 |
| 14 | 砝码 | 10mg～500g | F2等级及以下（后续检定） | JJG99-2006 |
| 15 | 砝码 | 1mg～20kg | M1等级及以下 | JJG99-2006 |
| 16 | 电子天平 机械天平 | （20～500）g 500g～5kg 200g～5kg | 级及以下 级及以下 | JJG1036-2008 |
| 17 |  |  | 3级及以下 | JJG98-2019 |
| 18 | 架盘天平 | 100g～5kg | 级 | JJG156-2016 |
| 19 | 模拟指示秤 | 20g～120kg | 级及以下 | JJG13-2016 |
| 20 | 非自行指示秤 | 20g～1t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 21 | 数字指示秤 | 20g～150t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 22 | 混凝土配料秤 | 200g～5t | X（1）、X（2） | JJG1171-2019 |
| 23 | 燃油加油机 | ≤50L/min | MPE：±0.30% | JJG443-2015 |
| 24 | 血压计（表） | （0～40）kPa | MPE：±0.5kPa | JJG270-2008 |
| 25 | 一般压力表 | （0～60）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 26 | 压力真空表 | （-0.095～2.5）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 27 | 氧气表 | （0～25）MPa | 2.5级 | JJG52-2013 |
| 28 | 真空表 | （-0.095～0）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 29 | 冷水水表 | 口径：DN（15～25）mm； 流量范围：（0.02～6.3）m3/h | 2级 | JJG162-2019 |
| 30 | 液态物料定量灌装机 | 定容式：5mL～50L定重式：5g～60kg | 定容式：MPE：±1%及以下； 定重式：MPE：±0.2%及以下； | JJG687-2008 |