天津市津南区计量检定所授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | （0~500）mm | MPE：±（0.02~0.05）mm | JJG30-2012 |
| 2 | 高度卡尺 | （0~500）mm | MPE：±（0.03~0.05）mm | JJG31-2011 |
| 3 | 带表卡尺 | （0~500）mm | MPE：±（0.02~0.05）mm | JJG30-2012 |
| 4 | 深度游标卡尺 | （0~500）mm | MPE：±（0.02~0.05）mm | JJG30-2012 |
| 5 | 千分尺 | （0~500）mm | MPE：±（4~13）μm | JJG21-2008 |
| 6 | 百分表 | （0~10）mm | MPEV：（14~20）μm | JJG34-2022 |
| 7 | 杠杆百分表 | （0~1）mm | 1级、2级 | JJG35-2006 |
| 8 | 电子天平 | 20g~500g | 级及以下 | JJG1036－2022 |
| 9 | 电子天平 | 1kg~30kg | 级及以下 | JJG1036－2022 |
| 10 | 机械天平 | 20g~20kg | 3级及以下 | JJG98-2019 |
| 11 | 架盘天平 | 100g~5kg | 级及以下 | JJG156-2016 |
| 12 | 数字指示秤 | （0~150）t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 13 | 非自行指示秤 | （0~80）t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 14 | 模拟指示秤 | （0~3000）kg | 级及以下 | JJG13-2016 |
| 15 | 混凝土配料秤 | （0~5）t | X(0.5)级及以下 | JJG1171-2019 |
| 16 | 血压计（表） | （0~40）kPa | MPE:±0.5kPa(±4mmHg) | JJG270-2008 |
| 17 | 一般压力表 | （0~60）MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
| 18 | 氧气、乙炔表 | （0~25）MPa | 2.5级及以下 | JJG52-2013 |
| 19 | 压力真空表 | （-0.1~2.5）MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
| 20 | 真空表 | （-0.1~0）MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
| 21 | 燃油加油机 | ≤50L/min | MPE：±0.30% | JJG443-2015 |
| 22 | 砝码 | 1mg~5kg | F2等级及以下 | JJG99-2022 |
| 23 | 砝码 | 1mg~20kg | M1等级及以下 | JJG99-2022 |
| 24 | 心电图机 | （0~10）mV | Urel=2.0%，k=2 | JJG543-2008 |
| 25 | 数字心电图机 | （0~10）mV | Urel=2.0%，k=2 | JJG1041-2008 |
| 26 | 常用玻璃量器 | 1µL～2000mL (不做首次检定) | A级、B级 | JJG196-2006 |
| 27 | 可燃气体检测报警器 | （0～100）%LEL | ±5%FS | JJG 693-2011 |
| 28 | 机械式温湿度计 | （5～50）℃ （30～95）%RH | 温度：±2.0℃ 湿度：±5%RH (40%RH～70%RH，20℃) ±7%RH (＜40%RH或＞70%RH，20℃) | JJG205-2005 |
| 29 | 一氧化碳检测报警器 | （0~2000）μmol/mol | Urel =2.1%，k=2 | JJG 915—2008 |
| 30 | 氨气检测报警器 | （0~1000）μmol/mol | Urel =2.1%，k=2 | JJG 1105—2015 |
| 31 | 无创自动测量血压计 | 静态压力： （0～40）kPa [(0～300)mmHg] | 首次检定： MPE=±0.4kPa(±3mmHg) 后续检定： MPE=±0.5kPa(±4mmHg) | JJG 692-2010 |

天津市津南区计量检定所授权校准项目

| 序号 | 开展校准项目的 器具或参数名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差/校准测量能力 | 依据文件名称 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温湿度试验设备 | 温度：（-60～300）℃ 湿度：（10～90）%RH | 温度：±3.0℃ 湿度：±5.0%RH | JJF 1101-2019 |