天津市蓟州区计量检定所

计量授权检定项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | （0～500）mm | MPE: ±(0.02～0.05)mm | JJG30-2012 |
| 2 | 外径千分尺 | （0～25）mm | MPE：±4μm | JJG21-2008 |
| 3 | 砝码 | 10mg～500g | F2等级及以下 （后续检定） | JJG99-2022 |
| 4 | 砝码 | 1mg～20kg | M1等级及以下 | JJG99-2022 |
| 5 | 机械天平 | 100g～20kg | 3级及以下 | JJG98-2019 |
| 6 | 架盘天平 | 100g～5kg | 级 | JJG156-2016 |
| 7 | 电子天平 | （20～500）g 500g～10kg | 级及以下 级及以下 | JJG1036-2022 |
| 8 | 一般压力表 | (0～60)MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 9 | 氧压表 | (0～25)MPa | 2.5级 | JJG52-2013 |
| 10 | 真空表 | （-0.1～0）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 11 | 燃油加油机 | ≤100L/min | MPE:±0.30% | JJG443-2015 |
| 12 | 血压计（表） | (0～40)kPa | MPE:±0.5 kPa | JJG270-2008 |
| 13 | 心电图机 | 电压： （0～10）mv 频率： （0～1000））Hz | MPE:±5% | JJG543-2008 |
| 14 | 数字心电图机 | 电压： （0～10）mv 频率： （0～1000））Hz | MPE:±5% | JJG1041-2008 |
| 15 | 非自行指示秤 | 20g～ 150t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 16 | 数字指示秤 | 20g～ 150t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 17 | 模拟指示秤 | 20g～ 200kg | 级及以下 | JJG13-2016 |
| 18 | 混凝土配料秤 | 5000kg以下 | X（1）级及以下 | JJG1171-2019 |
| 19 | 紫外、可见分光光度计 | 波长： （200～900）nm 透过率： （0～100）％τ | Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG178-2007 |
| 20 | 液态物料定量灌装机 | 定重式：5g～60kg 定容式：5ml～20L | 定重式： MPE:±0.2%及以下 定容式： MPE:±1%及以下 | JJG687-2008 |
| 21 | 常用玻璃量器 | 1µL～2000mL (不做首次检定） | A级，B级 | JJG196-2006 |
| 22 | 拉力、压力和万能试验机 | （1～2000）kN | 1级 2级 | JJG139-2014 |
| 23 | 电动抗折试验机 | （0.5～6）kN | 1级 | JJG476-2001 |
| 24 | 可燃气体检测报警器 | （0～100）%LEL | MPE:±5%FS | JJG693—2011 |

计量授权校准项目

| 序号 | 开展校准 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据文件名称 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境试验设备 | 温度：（-30~200）℃ 湿度：（20~90）%RH | 温度：U=0.12℃ k=2 湿度：U=2.3%RH k=2 | 《环境试验设备温度、湿度》JJF1101-2019 |

计量授权商品量/商品包装计量检验项目

| 序号 | 开展商品量/商品包装计量检验的参数名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 0.1mg～50kg | U=0.2T k=2 T:允许短缺量 | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2005 |
| 2 | 体积 | 1mL-25L | U=0.2T k=2 T:允许短缺量 | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2005 |
| 3 | 长度 | 200m | U=0.2T k=2 T:允许短缺量 | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2005 |